## Slide 1: Mô-đun 10: Cấu hình router cơ bản
Tài liệu dành cho người hướng dẫn
Giới thiệu về Mạng v7.0 (ITN)

## Slide 2: Tài liệu dành cho giảng viên – Hướng dẫn soạn giáo án Học phần 10
Bản PowerPoint này được chia thành hai phần:
Hướng dẫn lập kế hoạch cho giảng viên
  Thông tin giúp bạn làm quen với module
  Dạy học
Trình bày lớp của giảng viên
  Các slide tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong lớp học
  Bắt đầu ở slide số 9
  Lưu ý : Xóa Hướng dẫn lập kế hoạch khỏi bản trình bày này trước khi chia sẻ với bất kỳ ai.
Để được trợ giúp và tài nguyên bổ sung, hãy truy cập Trang chủ dành cho người hướng dẫn và Tài nguyên khóa học cho khóa học này. Bạn cũng có thể truy cập trang web phát triển chuyên nghiệp trên netacad.com, trang Facebook chính thức của Học viện Mạng Cisco hoặc nhóm FB Chỉ dành cho Người hướng dẫn.
Notes: 2

## Slide 3: Những gì mong đợi trong mô-đun này
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học, các tính năng sau trong GUI có thể được đưa vào mô-đun này:
Tính năng | Sự miêu tả
Hoạt hình | Cho người học tiếp xúc với các kỹ năng và khái niệm mới.
Video | Cho người học tiếp xúc với các kỹ năng và khái niệm mới.
Kiểm tra sự hiểu biết của bạn (CYU) | Bài kiểm tra trực tuyến theo chủ đề giúp người học đánh giá mức độ hiểu nội dung.
Hoạt động tương tác | Một loạt các định dạng để giúp người học đánh giá mức độ hiểu nội dung.
Trình kiểm tra cú pháp | Các mô phỏng nhỏ giúp người học tiếp cận dòng lệnh của Cisco để thực hành các kỹ năng cấu hình.
Hoạt động PT | Các hoạt động mô phỏng và mô hình hóa được thiết kế để khám phá, tiếp thu, củng cố và mở rộng các kỹ năng.

## Slide 4: Những gì mong đợi trong Mô-đun này (Tiếp theo)
Tính năng | Sự miêu tả
Phòng thí nghiệm thực hành | Phòng thí nghiệm được thiết kế để làm việc với thiết bị vật lý.
Hoạt động của lớp | Những thông tin này được tìm thấy trên trang Tài nguyên dành cho người hướng dẫn. Hoạt động trong lớp được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, thảo luận trong lớp và hợp tác.
Câu đố mô-đun | Tự đánh giá tích hợp các khái niệm và kỹ năng đã học được xuyên suốt chuỗi chủ đề được trình bày trong mô-đun.
Tóm tắt mô-đun | Tóm tắt ngắn gọn nội dung mô-đun.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học, các tính năng sau có thể được đưa vào mô-đun này:

## Slide 5: Kiểm tra việc hiểu của bạn
Các hoạt động Kiểm tra sự hiểu biết của bạn được thiết kế để giúp học sinh nhanh chóng xác định xem các em có hiểu nội dung và có thể tiếp tục hay không hoặc liệu các em có cần ôn lại hay không.
Kiểm tra hoạt động Hiểu biết của bạn không ảnh hưởng đến điểm số của học sinh.
Không có slide riêng biệt cho các hoạt động này trong PPT. Chúng được liệt kê trong vùng ghi chú của slide xuất hiện trước các hoạt động này.
Notes: 5

## Slide 6: Mô-đun 10: Hoạt động
Những hoạt động nào liên quan đến mô-đun này?
Trang # | Loại hoạt động | Tên hoạt động | Không bắt buộc?
10.1.3 | Trình kiểm tra cú pháp | Định cấu hình cài đặt router ban đầu | Khuyến khích
10.1.4 | Quy tắc bảo hiểm tai nạn thuyền viên | Định cấu hình cài đặt router ban đầu | Khuyến khích
10.2.5 | Trình kiểm tra cú pháp | Cấu hình giao diện | Khuyến khích
10.3.3 | Trình kiểm tra cú pháp | Định cấu hình Cổng mặc định | Khuyến khích
10.3.4 | Quy tắc bảo hiểm tai nạn thuyền viên | Kết nối router với mạng LAN | Khuyến khích
10.3.5 | Quy tắc bảo hiểm tai nạn thuyền viên | Khắc phục sự cố cổng mặc định | Khuyến khích
10.4.1 | Băng hình | Sự khác biệt của thiết bị mạng: Phần 1 | Khuyến khích
10.4.1 | Băng hình | Sự khác biệt của thiết bị mạng: Phần 2 | Khuyến khích
10.4.3 | Quy tắc bảo hiểm tai nạn thuyền viên | Cấu hình thiết bị cơ bản | Khuyến khích
10.4.4 | phòng thí nghiệm | Xây dựng mạng chuyển mạch và bộ định tuyến | Khuyến khích
Notes: 6

## Slide 7: Mô-đun 10: Các phương pháp thực hành tốt nhất
Trước khi dạy Học phần 10, người hướng dẫn nên:
Xem lại các hoạt động và đánh giá cho mô-đun này.
Cố gắng đưa ra càng nhiều câu hỏi càng tốt để thu hút học sinh tham gia vào buổi thuyết trình trên lớp..
Chủ đề 10.1
  Hỏi học sinh hoặc thảo luận trong lớp
    Những nhiệm vụ nào cần được hoàn thành khi định cấu hình router ban đầu?
    Mục đích của việc định cấu hình thông báo biểu ngữ trên router là gì?
Chủ đề 10.2
  Hỏi học sinh hoặc thảo luận trong lớp
    Lợi ích của việc định cấu hình mô tả trên giao diện router là gì?
    Một số lệnh hiển thị phổ biến được sử dụng để xác minh cấu hình giao diện router là gì?
Notes: 7

## Slide 8: Mô-đun 10: Các phương pháp thực hành tốt nhất (Tiếp theo)
Chủ đề 10.3
  Hỏi học sinh hoặc thảo luận trong lớp
    Thiết bị đầu cuối cần có thông tin gì để liên lạc với các mạng từ xa?
    Tại sao switch cần được cấu hình với cổng mặc định?
Notes: 8

## Slide 9: Mô-đun 10: Cấu hình router cơ bản
Giới thiệu về Mạng v7.0 (ITN)
Notes: Chương trình Học viện Mạng Cisco
Giới thiệu về Mạng v 7.0 (ITN)
Mô-đun 10: Cấu hình router cơ bản

## Slide 10: Mục tiêu mô-đun
Tiêu đề mô-đun: Cấu hình router cơ bản
Mục tiêu mô-đun : Triển khai các cài đặt ban đầu trên router và thiết bị đầu cuối.
Tên chủ đề | Mục tiêu chủ đề
Định cấu hình cài đặt router ban đầu | Định cấu hình cài đặt ban đầu trên router IOS Cisco.
Cấu hình giao diện | Định cấu hình hai giao diện hoạt động trên router Cisco IOS.
Định cấu hình Cổng mặc định | Định cấu hình thiết bị để sử dụng cổng mặc định.
Notes: 10
10 – Cấu hình router cơ bản
10.0.2- Tôi sẽ học gì trong học phần này?

## Slide 11: 10.1 Định cấu hình cài đặt router ban đầu
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.1 Định cấu hình cài đặt router ban đầu

## Slide 12: Định cấu hình cài đặt router ban đầu Các bước cấu hình router cơ bản
Cấu hình tên thiết bị.
Bảo mật chế độ EXEC đặc quyền.
Bảo mật chế độ EXEC của người dùng.
Bảo mật truy cập Telnet/SSH từ xa.
Mã hóa tất cả mật khẩu văn bản gốc.
Cung cấp thông báo pháp lý và lưu cấu hình.
router (cấu hình) # tên máy chủ tên máy chủ
router (cấu hình) # bật mật khẩu bí mật
Bộ định tuyến(cấu hình)# bảng điều khiển dòng 0
router (config-line) # mật khẩu mật khẩu
router (config-line) # đăng nhập
router (cấu hình) # dòng vty 0 4
router (config-line) # mật khẩu mật khẩu
router (config-line) # đăng nhập
Bộ định tuyến(config-line)# đầu vào truyền tải {ssh | telnet}
router (cấu hình) # mã hóa mật khẩu dịch vụ
Bộ định tuyến(config)# banner motd # tin nhắn #
router (cấu hình) # kết thúc
Bộ định tuyến# sao chép Running-config startup-config
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.1 – Định cấu hình cài đặt router ban đầu
10.1.1 – Các bước cấu hình định tuyến cơ bản

## Slide 13: Định cấu hình Cài đặt router ban đầu Ví dụ về cấu hình router cơ bản
Các lệnh cấu hình router cơ bản trên R1.
Cấu hình được lưu vào NVRAM.
R1(cấu hình)# tên máy chủ R1
R1(config)# kích hoạt lớp bí mật
R1(config)# bảng điều khiển dòng 0
R1(config-line)# mật khẩu cisco
R1(config-line)# đăng nhập
R1 ( config-line)# dòng vty 0 4
R1(config-line)# mật khẩu cisco
R1(config-line)# đăng nhập
R1(config-line)# đầu vào vận chuyển ssh telnet
R1(config-line)# thoát
R1(config)# mã hóa mật khẩu dịch vụ
R1(config)# banner motd #
Nhập tin nhắn TEXT. Kết thúc bằng một dòng mới và #
*************************************************
CẢNH BÁO: Truy cập trái phép bị cấm!
**********************************************
R1(cấu hình)# thoát
R1# sao chép Running-config startup-config
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.1 – Định cấu hình cài đặt router ban đầu
10.1.2 – Ví dụ về cấu hình định tuyến cơ bản
10.1.3 - Trình kiểm tra cú pháp – Định cấu hình cài đặt router ban đầu

## Slide 14: Định cấu hình Cài đặt router ban đầu Packet Tracer – Định cấu hình cài đặt router ban đầu
Trong Packet Tracer này, bạn sẽ làm như sau:
Xác minh cấu hình router mặc định.
Định cấu hình và xác minh cấu hình router ban đầu.
Lưu tập tin cấu hình đang chạy.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.1 – Định cấu hình cài đặt router ban đầu
10.1.4 – Packet Tracer – Định cấu hình cài đặt router ban đầu

## Slide 15: 10.2 Cấu hình giao diện
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 Cấu hình giao diện

## Slide 16: Cấu hình giao diện Cấu hình giao diện bộ định tuyến
Định cấu hình giao diện router bao gồm việc đưa ra các lệnh sau:
router (cấu hình) # giao diện loại và số Bộ định tuyến(config-if)# mô tả description-text Bộ định tuyến(config-if)# địa chỉ IP Địa chỉ ipv4 mặt nạ mạng con Bộ định tuyến(config-if)# địa chỉ ipv6 Địa chỉ ipv6/độ dài tiền tố router (config-if) # không tắt máy
Cách tốt nhất là sử dụng lệnh mô tả để thêm thông tin về mạng được kết nối với giao diện.
không _ lệnh tắt máy kích hoạt giao diện.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.1 – Định cấu hình giao diện bộ định tuyến

## Slide 17: Cấu hình giao diện Cấu hình giao diện router Ví dụ
Các lệnh cấu hình giao diện G0/0/0 trên R1 được hiển thị ở đây:
R1(cấu hình)# giao diện gigabitEthernet 0/0/0
R1(config-if)# mô tả Liên kết tới mạng LAN
R1(config-if)# địa chỉ IP 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# địa chỉ ipv6 2001:db8:acad:10::1/64
R1(config-if)# không tắt máy
R1(config-if)# thoát
R1(cấu hình)#
*01 tháng 8 01:43:53.435: %LINK-3-UPDOWN: Giao diện GigabitEthernet0/0/0, chuyển trạng thái thành down
*01 tháng 8 01:43:56.447: %LINK-3-UPDOWN: Giao diện GigabitEthernet0/0/0, đã thay đổi trạng thái thành up
*01 tháng 8 01:43:57.447: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Giao thức đường truyền trên Giao diện GigabitEthernet0/0/0, đã thay đổi trạng thái thành up
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.2 – Ví dụ về cấu hình giao diện bộ định tuyến

## Slide 18: Cấu hình giao diện Ví dụ cấu hình giao diện router (Tiếp theo)
Các lệnh cấu hình giao diện G0/0/1 trên R1 được hiển thị ở đây:
R1(cấu hình)# giao diện gigabitEthernet 0/0/1
R1(config-if)# mô tả Liên kết tới R2
R1(config-if)# địa chỉ IP 209.165.200.225 255.255.255.252
R1(config-if)# địa chỉ ipv6 2001:db8:feed:224::1/64
R1(config-if)# không tắt máy
R1(config-if)# thoát
R1(cấu hình)#
*01/08 01:46:29.170: %LINK-3-UPDOWN: Giao diện GigabitEthernet0/0/1, chuyển trạng thái thành down
*Ngày 1 tháng 8 01:46:32.171: %LINK-3-UPDOWN: Giao diện GigabitEthernet0/0/1, thay đổi trạng thái thành up
*Ngày 1 tháng 8 01:46:33.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Giao thức đường truyền trên Giao diện GigabitEthernet0/0/1, đã thay đổi trạng thái thành up
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.2 – Ví dụ về cấu hình giao diện router (Tiếp theo)

## Slide 19: Định cấu hình giao diện Xác minh cấu hình giao diện
Để xác minh cấu hình giao diện, hãy sử dụng lệnh tóm tắt giao diện ip show và hiển thị tóm tắt giao diện ipv6 được hiển thị ở đây:
R1# hiển thị tóm tắt giao diện ip
Giao diện Địa chỉ IP OK? Giao thức trạng thái phương thức
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 CÓ hướng dẫn cài đặt
GigabitEthernet0/0/1 209.165.200.225 CÓ hướng dẫn cài đặt
Vlan1 chưa được gán CÓ Bỏ đặt về mặt quản trị xuống
R1# hiển thị tóm tắt giao diện ipv6
GigabitEthernet0/0/0 [lên/lên]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [lên/lên]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:THỨC ĂN:224::1
Vlan1 [xuống/xuống về mặt hành chính]
chưa được chỉ định
R1#
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.3 – Xác minh cấu hình giao diện

## Slide 20: Định cấu hình giao diện Định cấu hình lệnh xác minh
Bảng tóm tắt hiển thị các lệnh được sử dụng để xác minh cấu hình giao diện .
Lệnh | Sự miêu tả
hiển thị tóm tắt giao diện ip hiển thị tóm tắt giao diện ipv6 | Hiển thị tất cả các giao diện, địa chỉ IP và trạng thái hiện tại của chúng.
hiển thị lộ trình ip hiển thị tuyến đường ipv6 | Hiển thị nội dung của bảng định tuyến IP được lưu trữ trong RAM.
hiển thị giao diện | Hiển thị số liệu thống kê cho tất cả các giao diện trên thiết bị. Chỉ hiển thị thông tin địa chỉ IPv4.
hiển thị giao diện ip | Hiển thị số liệu thống kê IPv4 cho tất cả các giao diện trên bộ định tuyến.
hiển thị giao diện ipv6 | Hiển thị số liệu thống kê IPv6 cho tất cả các giao diện trên bộ định tuyến.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.4 – Lệnh xác minh cấu hình

## Slide 21: Cấu hình giao diện Cấu hình các lệnh xác minh (Tiếp theo)
Xem trạng thái của tất cả các giao diện bằng lệnh hiển thị tóm tắt giao diện ip và hiển thị tóm tắt giao diện ipv6 , được hiển thị tại đây:
R1# hiển thị tóm tắt giao diện ip
Giao diện Địa chỉ IP OK? Giao thức trạng thái phương thức
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.1 CÓ hướng dẫn cài đặt
GigabitEthernet0/0/1 209.165.200.225 CÓ hướng dẫn cài đặt
Vlan1 chưa được gán CÓ Bỏ đặt về mặt quản trị xuống
R1#
R1# hiển thị tóm tắt giao diện ipv6
GigabitEthernet0/0/0 [lên/lên]
FE80::201:C9FF:FE89:4501
2001:DB8:ACAD:10::1
GigabitEthernet0/0/1 [lên/lên]
FE80::201:C9FF:FE89:4502
2001:DB8:THỨC ĂN:224::1
Vlan1 [xuống/xuống về mặt hành chính]
chưa được chỉ định
R1#
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.4 – Lệnh xác minh cấu hình (Tiếp theo)

## Slide 22: Cấu hình giao diện Cấu hình các lệnh xác minh (Tiếp theo)
Hiển thị nội dung các bảng định tuyến IP với lệnh show ip Route và show ipv6 Route như sau:
R1# hiển thị lộ trình ip
<đầu ra bị bỏ qua>
Cổng giải pháp cuối cùng chưa được thiết lập
192.168.10.0/24 được chia thành nhiều mạng con, 2 mạng con, 2 mặt nạ
C 192.168.10.0/24 được kết nối trực tiếp, GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.10.1/32 được kết nối trực tiếp, GigabitEthernet0/0/0
209.165.200.0/24 được chia thành nhiều mạng con, 2 mạng con, 2 mặt nạ
C 209.165.200.224/30 được kết nối trực tiếp, GigabitEthernet0/0/1
L 209.165.200.225/32 được kết nối trực tiếp, GigabitEthernet0/0/1
R1#
R1# hiển thị tuyến đường ipv6
<đầu ra bị bỏ qua>
C 2001:DB8:ACAD:10::/64 [0/0]
qua GigabitEthernet0/0/0, được kết nối trực tiếp
L 2001:DB8:ACAD:10::1/128 [0/0]
qua GigabitEthernet0/0/0, nhận
C 2001:DB8:FEED:224::/64 [0/0]
qua GigabitEthernet0/0/1, được kết nối trực tiếp
L 2001:DB8:FEED:224::1/128 [0/0]
qua GigabitEthernet0/0/1, nhận
L FF00::/8 [0/0]
qua Null0, nhận
R1#
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.4 – Lệnh xác minh cấu hình (Tiếp theo)

## Slide 23: Cấu hình giao diện Cấu hình các lệnh xác minh (Tiếp theo)
Hiển thị số liệu thống kê cho tất cả các giao diện bằng lệnh show giao diện , như được hiển thị ở đây:
R1# hiển thị giao diện gig0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 đã hoạt động, giao thức đường truyền đã hoạt động
Phần cứng là ISR4321-2x1GE, địa chỉ là a0e0.af0d.e140 (bia a0e0.af0d.e140)
Mô tả: Liên kết tới mạng LAN
Địa chỉ Internet là 192.168.10.1/24
MTU 1500 byte, BW 100000 Kbit/giây, DLY 100 usec,
độ tin cậy 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
ARPA đóng gói, loopback chưa được đặt
Keepalive không được hỗ trợ
Full Duplex, 100Mbps, loại liên kết là tự động, loại phương tiện là RJ45
điều khiển luồng đầu ra tắt, điều khiển luồng đầu vào tắt
Loại ARP: ARPA, ARP Hết thời gian 04:00:00
Lần nhập cuối cùng 00:00:01, đầu ra 00:00:35, đầu ra không bao giờ treo
Lần xóa cuối cùng của bộ đếm "giao diện hiển thị" không bao giờ
Hàng đợi đầu vào: 0/375/0/0 (kích thước/tối đa/giảm/xả); Tổng sản lượng giảm: 0
Chiến lược xếp hàng: fifo
Hàng đợi đầu ra: 0/40 (kích thước/tối đa)
Tốc độ đầu vào 5 phút 0 bit/giây, 0 gói/giây
Tốc độ đầu ra 5 phút 0 bit/giây, 0 gói/giây
1180 gói đầu vào, 109486 byte, 0 không có bộ đệm
Đã nhận được 84 chương trình phát sóng (0 IP multicast)
0 runt, 0 gã khổng lồ, 0 ga
<đầu ra bị bỏ qua>
R1#
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.4 – Lệnh xác minh cấu hình (Tiếp theo)

## Slide 24: Cấu hình giao diện Cấu hình các lệnh xác minh (Tiếp theo)
Hiển thị số liệu thống kê IPv4 cho các giao diện router bằng lệnh show ip giao diện , như được hiển thị ở đây:
R1# hiển thị giao diện ip g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 đã hoạt động, giao thức đường truyền đã hoạt động
Địa chỉ Internet là 192.168.10.1/24
Địa chỉ quảng bá là 255.255.255.255
Địa chỉ được xác định bằng lệnh thiết lập
MTU là 1500 byte
Địa chỉ người trợ giúp chưa được đặt
Chuyển tiếp phát sóng có hướng bị vô hiệu hóa
Danh sách truy cập chung đi chưa được thiết lập
Danh sách truy cập đi chưa được thiết lập
Danh sách truy cập chung gửi đến chưa được đặt
Danh sách truy cập vào chưa được thiết lập
ARP proxy được bật
ARP proxy cục bộ bị vô hiệu hóa
Mức độ bảo mật là mặc định
Đã bật chế độ chia chân trời
Chuyển hướng ICMP luôn được gửi
ICMP không thể truy cập được luôn được gửi
Trả lời mặt nạ ICMP không bao giờ được gửi
Chuyển đổi nhanh IP được bật
Chuyển đổi luồng IP bị tắt
<đầu ra bị bỏ qua>
R1#
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.4 – Lệnh xác minh cấu hình (Tiếp theo)

## Slide 25: Cấu hình giao diện Cấu hình các lệnh xác minh (Tiếp theo)
Hiển thị số liệu thống kê IPv6 cho các giao diện router bằng lệnh show ipv6 giao diện hiển thị ở đây:
R1# hiển thị giao diện ipv6 g0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 đã hoạt động, giao thức đường truyền đã hoạt động
IPv6 được bật, địa chỉ liên kết cục bộ là FE80::868A:8DFF:FE44:49B0
Không có (các) địa chỉ liên kết cục bộ ảo:
Mô tả: Liên kết tới mạng LAN
(Các) địa chỉ unicast toàn cầu:
2001:DB8:ACAD:10::1, mạng con là 2001:DB8:ACAD:10::/64
(Các) địa chỉ nhóm đã tham gia:
FF02::1
FF02::1:FF00:1
FF02::1:FF44:49B0
MTU là 1500 byte
Thông báo lỗi ICMP được giới hạn ở mức 100 mili giây một lần
Chuyển hướng ICMP được bật
ICMP không thể truy cập được gửi
ND DAD được bật, số lần thử DAD: 1
Thời gian có thể truy cập ND là 30000 mili giây (sử dụng 30000)
Khoảng thời gian truyền lại ND NS là 1000 mili giây
R1#
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.2 – Cấu hình giao diện
10.2.4 – Lệnh xác minh cấu hình (Tiếp theo)
10.2.5 Trình kiểm tra cú pháp – Định cấu hình giao diện

## Slide 26: 10.3 Cấu hình Cổng mặc định
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.3 Cấu hình Cổng mặc định

## Slide 27: Định cấu hình Cổng mặc định Cổng mặc định trên máy chủ
Cổng mặc định được sử dụng khi máy chủ gửi gói đến thiết bị trên mạng khác.
Địa chỉ cổng mặc định thường là địa chỉ giao diện router được gắn vào mạng cục bộ của máy chủ.
Để tiếp cận PC3, PC1 đánh địa chỉ gói có địa chỉ IPv4 của PC3, nhưng chuyển tiếp gói đến cổng mặc định của nó, giao diện G0/0/0 của R1.
Lưu ý : Địa chỉ IP của máy chủ và giao diện router phải nằm trong cùng một mạng.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.3 – Định cấu hình Cổng mặc định
10.3.1 – Cổng mặc định trên máy chủ

## Slide 28: Định cấu hình Cổng mặc định Cổng mặc định trên Switch
Bộ chuyển mạch phải có địa chỉ cổng mặc định được định cấu hình để quản lý từ xa bộ chuyển mạch từ mạng khác.
Để định cấu hình cổng mặc định IPv4 trên switch, hãy sử dụng cổng mặc định ip lệnh cấu hình toàn cầu địa chỉ ip .
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.3 – Định cấu hình Cổng mặc định
10.3.2 – Cổng mặc định trên Switch
10.3.3 – Trình kiểm tra cú pháp – Định cấu hình Cổng mặc định

## Slide 29: Định cấu hình Cài đặt router ban đầu Packet Tracer – Kết nối router với mạng LAN
Trong Packet Tracer này, bạn sẽ làm như sau:
Hiển thị thông tin bộ định tuyến.
Cấu hình giao diện bộ định tuyến.
Xác minh cấu hình.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.3– Định cấu hình Cổng mặc định
10.3.4 – Packet Tracer – Kết nối router với mạng LAN

## Slide 30: Định cấu hình Cài đặt router ban đầu Packet Tracer – Khắc phục sự cố cổng mặc định
Trong Packet Tracer này, bạn sẽ làm như sau:
Xác minh tài liệu mạng và sử dụng các bài kiểm tra để tách biệt các vấn đề.
Xác định giải pháp thích hợp cho một vấn đề nhất định.
Thực hiện giải pháp.
Kiểm tra để xác minh vấn đề đã được giải quyết.
Ghi lại giải pháp.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.3– Định cấu hình Cổng mặc định
10.3.5 – Packet Tracer – Khắc phục sự cố cổng mặc định

## Slide 31: 10.4 Thực hành và kiểm tra mô-đun
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.4 Thực hành và kiểm tra mô-đun

## Slide 32: Thực hành và Câu đố theo Mô-đun – Sự khác biệt của Thiết bị Mạng: Phần 1
Video này sẽ đề cập đến các đặc điểm vật lý khác nhau sau đây:
    router dòng Cisco 4000.
    router dòng Cisco 2900.
    router dòng Cisco 1900.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.4 – Thực hành và kiểm tra mô-đun
10.4.1 – Video – Sự khác biệt của thiết bị mạng: Phần 1

## Slide 33: Thực hành và Câu đố theo Mô-đun – Sự khác biệt của Thiết bị Mạng: Phần 2
Video này sẽ bao gồm các cấu hình khác nhau sau đây:
    router dòng Cisco 4000.
    router dòng Cisco 2900.
    router dòng Cisco 1900.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.4 – Thực hành và kiểm tra mô-đun
10.4.2 – Video – Sự khác biệt của thiết bị mạng: Phần 2

## Slide 34: Định cấu hình Cài đặt router ban đầu Packet Tracer – Cấu hình thiết bị cơ bản
Trong Packet Tracer này, bạn sẽ làm như sau:
Hoàn thành tài liệu mạng.
Thực hiện cấu hình thiết bị cơ bản trên router và bộ chuyển mạch.
Xác minh kết nối và khắc phục mọi sự cố.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.4– Định cấu hình Cổng mặc định
10.4.3 – Packet Tracer – Cấu hình thiết bị cơ bản

## Slide 35: Định cấu hình Phòng thí nghiệm cài đặt router ban đầu – Xây dựng mạng chuyển mạch và bộ định tuyến
Trong Phòng thí nghiệm này, bạn sẽ hoàn thành các mục tiêu sau:
Thiết lập cấu trúc liên kết và khởi tạo thiết bị.
Cấu hình thiết bị và xác minh kết nối.
Hiển thị thông tin thiết bị.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.4– Định cấu hình Cổng mặc định
10.4.4 – Lab – Xây dựng mạng Switch và Router

## Slide 36: Thực hành mô-đun và bài kiểm tra Tôi đã học được gì trong mô-đun này?
Các tác vụ cần hoàn thành khi định cấu hình cài đặt ban đầu trên bộ định tuyến.
  Cấu hình tên thiết bị.
  Bảo mật chế độ EXEC đặc quyền.
  Bảo mật chế độ EXEC của người dùng.
  Bảo mật truy cập Telnet/SSH từ xa.
  Bảo mật tất cả mật khẩu trong tập tin cấu hình.
  Cung cấp thông báo pháp lý.
  Lưu cấu hình.
Để có thể truy cập được các bộ định tuyến, các giao diện của router phải được cấu hình.
  Sử dụng lệnh không tắt máy sẽ kích hoạt giao diện. Giao diện cũng phải được kết nối với một thiết bị khác, chẳng hạn như bộ chuyển mạch hoặc bộ định tuyến, để lớp vật lý hoạt động. Có một số lệnh có thể được sử dụng để xác minh cấu hình giao diện bao gồm tóm tắt giao diện ip hiển thị và hiển thị tóm tắt giao diện ipv6 , hiển thị tuyến đường ip và hiển thị tuyến đường ipv6 , cũng như hiển thị giao diện , hiển thị giao diện ip và hiển thị giao diện ipv6.
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.4 – Thực hành và kiểm tra mô-đun
10.4.5 – Tôi đã học được gì trong học phần này?

## Slide 37: Thực hành và kiểm tra mô-đun Tôi đã học được gì trong mô-đun này (Tiếp theo)?
Để thiết bị đầu cuối có thể kết nối với các mạng khác, cổng mặc định phải được định cấu hình.
  Địa chỉ IP của thiết bị chủ và địa chỉ giao diện router phải nằm trong cùng một mạng.
Bộ chuyển mạch phải có địa chỉ cổng mặc định được định cấu hình để quản lý từ xa bộ chuyển mạch từ mạng khác.
  Để định cấu hình cổng mặc định IPv4 trên switch, hãy sử dụng lệnh cấu hình toàn cầu ip default-gateway ip-address .
Notes: 10 – Cấu hình router cơ bản
10.4 – Thực hành và kiểm tra mô-đun
10.4.5 – Tôi đã học được gì trong học phần này (Tiếp theo)?

## Slide 38: Mô-đun 10: Cấu hình router cơ bản Điều khoản và lệnh mới
hiển thị tóm tắt giao diện ip hiển thị tóm tắt giao diện ipv6 hiển thị lộ trình ip hiển thị tuyến đường ipv6 hiển thị giao diện hiển thị giao diện ip hiển thị giao diện ipv6 cổng mặc định ip